## Slide 1
ÁLLAMVIZSGA-TÉTEL
Digitális szűrők
Diszkrét idejű, lineáris, invariáns rendszerek
FIR és IIR szűrők elmélete, tervezése, megvalósítása
Forrás: Kuczmann Miklós - Jelek és rendszerek
(Széchenyi István Egyetem, 2007)
W(z) = Σ b_i z⁻ⁱ / (1 + Σ a_i z⁻ⁱ)

## Slide 2
ÁTTEKINTÉS
A tétel felépítése
1
Diszkrét idejű rendszerek alapjai
Impulzusválasz, konvolúció, rendszeregyenlet
2
Frekvenciatartomány
DTFT, átviteli karakterisztika
3
z-transzformáció
Átviteli függvény, pólus-zérus, stabilitás
4
FIR szűrők
Lineáris fázis, ablakozás, struktúrák
5
IIR szűrők
Analóg prototípus, bilineáris transzformáció
6
Megvalósítás és alkalmazások
Kvantálás, hardver, példák
Digitális szűrők • Államvizsga-tétel
2

## Slide 3
1. BEVEZETÉS
Mit nevezünk digitális szűrőnek?
Definíció
A digitális szűrő egy diszkrét idejű, lineáris, invariáns (általában kauzális) rendszer, amely diszkrét időpontokban mintavételezett számsorozatok frekvenciatartalmát módosítja számítási műveletek (szorzás, összeadás, késleltetés) sorozatával.
Tipikus jelfeldolgozási lánc
s_a(t)
analóg jel
ADC
T_s mintavét.
Digitális
szűrő
y[k] = ?
DAC
tartó
y_a(t)
analóg ki
Előnyök az analóg szűrőkkel szemben
✓
Pontosság
nincs alkatrészszórás, hőfokfüggés, öregedés
✓
Tetszőleges karakt.
lineáris fázis, meredek átmenet
✓
Adaptivitás
futás közben hangolható (LMS, RLS, Kalman)
✓
Reprodukálhatóság
együtthatók numerikus értékek
Digitális szűrők • Államvizsga-tétel
3

## Slide 4
1. BEVEZETÉS
Diszkrét idejű rendszerek tulajdonságai
Rendszer
T { · }
s[k]
y[k] = T{s[k]}
Linearitás
T{αs₁ + βs₂} = αT{s₁} + βT{s₂}
Az operátor a lineáris kombinációt megőrzi.
Invariáncia
T{s[k − K]} = y[k − K]
Időeltolás-független viselkedés (LTI rendszer).
Kauzalitás
y[k] csak s[i], i ≤ k -tól függ
A jelen kimenet nem függ a jövőbeli mintáktól.
Stabilitás
BIBO: Σ |w[k]| < ∞
Korlátos bemenetre korlátos kimenet.
Az általunk vizsgált digitális szűrők szinte mindig SISO, lineáris, invariáns, kauzális, stabilis rendszerek.
Digitális szűrők • Államvizsga-tétel
4

## Slide 5
1. BEVEZETÉS
Impulzusválasz és konvolúció
Impulzusválasz
Az egységimpulzusra δ[k] adott válasz a rendszer impulzusválasza vagy súlyfüggvénye:
w[k] = T{ δ[k] }
Az impulzusválasz teljesen jellemzi az LTI-rendszert: tetszőleges gerjesztésre adott válasz a konvolúciós összeggel előállítható.
Diszkrét idejű konvolúció
Az s[k] gerjesztés eltolt egységimpulzusok lineáris kombinációja, így:
y[k] = Σᵢ s[i]·w[k − i] = s[k] ∗ w[k]
Tulajdonságai: kommutatív • asszociatív • disztributív
Kauzális rendszer + belépő gerjesztés esetén véges tagszámú.
Kulcs-felismerés
Az LTI-rendszer tervezése = a w[k] impulzusválasz tervezése.
Minden szűrőtervezési módszer (ablakozás, frekvenciamintavételezés, Parks–McClellan, bilineáris transzformáció) végső soron a kívánt frekvenciaválaszhoz tartozó w[k] együtthatókat állítja elő.
Digitális szűrők • Államvizsga-tétel
5

## Slide 6
1. BEVEZETÉS
Rendszeregyenlet - differenciaegyenlet
y[k] + Σᵢ₌₁ⁿ aᵢ · y[k−i] = Σᵢ₌₀ᵐ bᵢ · s[k−i]
n-edrendű, állandó együtthatós, lineáris differenciaegyenlet
Bal oldal: visszacsatolás
{ a₁, a₂, …, aₙ } - feedback együtthatók
Ha bármely aᵢ ≠ 0 → rekurzív hálózat.
Az {aᵢ} szabja meg a karakterisztikus polinomot,
ezáltal a pólusokat és a stabilitást.
Jobb oldal: előrecsatolás
{ b₀, b₁, …, bₘ } - feedforward együtthatók
A {bᵢ} szabja meg a számláló-polinomot,
ezáltal a zérusokat.
FIR esetén csak ezek az együtthatók szerepelnek.
Hálózati realizáció: késleltetők (D) • szorzók • összegzők
Digitális szűrők • Államvizsga-tétel
6

## Slide 7
1. BEVEZETÉS
FIR és IIR rendszerek - alaposztályozás
FIR
Finite Impulse Response - véges impulzusválasz
Impulzusválasz csak véges K+1 ütemig nem nulla
Rendszeregyenlet: csak előrecsatolás (aᵢ = 0)
Hálózat: transzverzális (nem rekurzív)
Mindig stabilis (minden pólus z = 0-ban)
Lineáris fázis egyszerűen elérhető
Adott specifikációhoz nagyobb fokszám szükséges
IIR
Infinite Impulse Response - végtelen impulzusválasz
Impulzusválasz végtelen tartójú
Rendszeregyenlet: visszacsatolt (aᵢ ≠ 0)
Hálózat: rekurzív
Stabilitás: |pᵢ| < 1 ellenőrizendő
Fázis nemlineáris (csak közelítőleg lineáris)
Kisebb fokszám, hatékonyabb realizáció
Digitális szűrők • Államvizsga-tétel
7

## Slide 8
2. FREKVENCIATARTOMÁNY
Átviteli karakterisztika W(eʲᶿ)
Stabilis LTI-rendszer szinuszos gerjesztésre szinuszos állandósult választ ad ugyanazon ϑ normált körfrekvenciával:
s[k] = S·cos(ϑk + ρ)
y[k] = Y·cos(ϑk + φ)
W(eʲᶿ) = Y / S
Rendszeregyenletből kifejezve (DTFT):
W(eʲᶿ) = ( b₀ + b₁ e⁻ʲᶿ + … + bₘ e⁻ʲᵐᶿ ) / ( 1 + a₁ e⁻ʲᶿ + … + aₙ e⁻ʲⁿᶿ )
Periodikus
ϑ-ban 2π szerint
DTFT-kapcsolat
az impulzusválasz Fourier-transzformáltja
Magnitudó & fázis
|W| és arg W = K(ϑ)·eʲᵠ⁽ᶿ⁾
ϑ = ωTₛ
ϑ = π a Nyquist-frekvenciának felel meg
Digitális szűrők • Államvizsga-tétel
8

## Slide 9
3. Z-TRANSZFORMÁCIÓ
Átviteli függvény W(z)
z-transzformáció (egyoldali):
S(z) = s[0] + s[1]·z⁻¹ + s[2]·z⁻² + …
Eltolási tétel: Z{ s[k − i] } = z⁻ⁱ · S(z)
Átviteli függvény:
W(z) = Y(z) / S(z) =
( b₀ + b₁z⁻¹ + … + bₘz⁻ᵐ )
──────────────────
( 1 + a₁z⁻¹ + … + aₙz⁻ⁿ )
A három leírás kapcsolata
Rendszeregyenlet
(differenciaegyenlet)
Impulzusválasz
w[k]
Átviteli függvény
W(z)
s = δ[k]
Z{·}
z = eʲᶿ → W(eʲᶿ) | Z{·}⁻¹ → rendszeregyenlet
A három leírás ekvivalens - bármelyikből bármelyik származtatható.
Digitális szűrők • Államvizsga-tétel
9

## Slide 10
3. Z-TRANSZFORMÁCIÓ
Pólus-zérus elrendezés és stabilitás
Gyöktényezős alak:
W(z) = K · ( z − z₁ )( z − z₂ )…( z − zₘ )
/ ( z − p₁ )( z − p₂ )…( z − pₙ )
Stabilitási tétel
Egy LTI, kauzális diszkrét idejű rendszer akkor és csakis akkor BIBO-stabilis, ha minden pólusa az egységkör belsejében van:
|pᵢ| < 1, i = 1, 2, …, n
z-sík
Re
Im
|z| = 1
×
×
×
×
× pólus
○ zérus
× instabil
Geometriai értelmezés: W(eʲᶿ) az átviteli függvény kiértékelése
az egységkör pontjaiban → pólusközelség = rezonancia, zérusközelség = bevágás (notch).
Digitális szűrők • Államvizsga-tétel
10

## Slide 11
4. SZŰRŐTÍPUSOK
Frekvenciaszelektív szűrők alapkarakterisztikái
Aluláteresztő (LP)
|W|
ϑ
kisfrekvenciás komp. átengedi,
magasakat elnyomja
Felüláteresztő (HP)
|W|
ϑ
magasakat átengedi,
kisfrekvenciásokat elnyomja
Sáváteresztő (BP)
|W|
ϑ
egy [ϑ₁, ϑ₂] sávot átenged,
más sávokat elnyom
Sávzáró (BS)
|W|
ϑ
egy sávot elnyom,
a többit átengedi
Az ideális szelektív szűrő nem realizálható (sinc-impulzusválasz nem belépő) → csak közelíthető.
Digitális szűrők • Államvizsga-tétel
11

## Slide 12
4. SZŰRŐTÍPUSOK
Tűrésdiagram - reális szűrőspecifikáció
A reális szűrőterv négy paramétere:
ϑ_p
Áteresztő széle
passband edge
ϑ_s
Záró széle
stopband edge
δ_p
Áteresztőbeli ingadozás
passband ripple
δ_s
Záróbeli elnyomás
stopband attenuation, A_s = -20·log₁₀ δ_s
Tűrésdiagram (LP)
ϑ
|W(eʲᶿ)|
ϑ_p
ϑ_s
π
1+δ_p
1-δ_p
δ_s
átmeneti
Digitális szűrők • Államvizsga-tétel
12

## Slide 13
5. FIR SZŰRŐK
Lineáris fázis - a FIR fő erőssége
y[k] = Σᵢ₌₀ᴺ⁻¹ h[i] · s[k − i] ahol h[i] = w[i] = bᵢ
Lineáris fázis feltétele
h[i] = ± h[N − 1 − i]
(szimmetrikus / antiszimmetrikus impulzusválasz)
Következményei
Konstans csoportkésleltetés: τ_g = (N−1)/2
Alakhű jelátvitel az áteresztő tartományban
Nincs fázistorzulás (csak késleltetés)
Mindig stabilis
minden pólus z = 0-ban
Egyszerű tervezés
ablakozás, Parks-McClellan
Magas fokszám
ugyanazon spec.
IIR-rel kisebb fokszám
Robusztus kvantálásra
nincs limit cycle
Digitális szűrők • Államvizsga-tétel
13

## Slide 14
5. FIR SZŰRŐK
Tervezés ablakozással
A módszer lépései
1
Ideális impulzusválasz
w_d[k] = sin(ϑ_c · k) / (π · k)
Inverz DTFT a kívánt karakterisztikából (LP, HP, BP, BS)
2
Ablakozás
h[k] = w_d[k] · w_w[k]
A végtelen w_d[k]-t véges N hosszra csonkoljuk egy w_w[k] ablakkal
3
Eltolás (kauzalitás)
h[k] ← h[k − (N−1)/2]
Az így kapott h[k] közvetlenül a FIR-szűrő bᵢ együtthatói
Az ablak megválasztása szabja meg a kompromisszumot
Keskenyebb főnyaláb (élesebb átmenet) ↔ alacsonyabb mellékhullámok (nagyobb záró-csillapítás)
Kaiser-ablak a β paraméteren keresztül folytonosan hangolható kompromisszumot biztosít.
Digitális szűrők • Államvizsga-tétel
14

## Slide 15
5. FIR SZŰRŐK
Tipikus ablakfüggvények jellemzői
Ablak | Főnyaláb-szélesség Δϑ | Mellékhullám csill. | Záró-tarto. csill. A_s
Téglalap (rectangular) | 1.8π / N | −13 dB | ≈ 21 dB
Bartlett (háromszög) | 6.1π / N | −25 dB | ≈ 25 dB
Hann | 6.2π / N | −31 dB | ≈ 44 dB
Hamming | 6.6π / N | −41 dB | ≈ 53 dB
Blackman | 11π / N | −57 dB | ≈ 74 dB
Kaiser (β) | állítható | állítható | állítható
Egyéb FIR-tervezési módszerek
Frekvenciamintavételezés
N pontban mintavételezés + IDFT
Parks-McClellan
ekvi-ripple optimum (Csebisev-norma)
Legkisebb négyzetes
L₂ hibafüggvény minimalizálása
Digitális szűrők • Államvizsga-tétel
15

## Slide 16
6. IIR SZŰRŐK
Analóg prototípusok és tervezési filozófia
Az IIR-tervezés tipikus útja:
Spec.
(digitális)
Előtorzítás
(prewarp)
Analóg
prototípus H_a(s)
LP→HP/BP/BS
transzformáció
Bilineáris
s→z
Realizáció
W(z)
Klasszikus analóg prototípusok
Butterworth
maximálisan lapos |H(jω)|²,
monoton mindkét sávban
Csebisev I
áteresztőben ekvi-ripple,
záróban monoton
Csebisev II
áteresztőben monoton,
záróban ekvi-ripple
Elliptikus (Cauer)
mindkét sávban ekvi-ripple,
legkisebb fokszám
Bessel
max. lapos csoportkésleltetés,
közel lin. fázis
Digitális szűrők • Államvizsga-tétel
16

## Slide 17
6. IIR SZŰRŐK
Bilineáris (Tustin) transzformáció
W(z) = W(s) | s = (2/Tₛ) · (z − 1)/(z + 1)
Stabilitás-megőrzés
A bal s-félsíkot az egységkör belsejébe képezi le → stabil analóg ⇒ stabil digitális rendszer.
Aliasing-mentes
A teljes jω tengelyt az egységkörre képezi le egy-egy értelműen → nem keletkezik átfedés.
Frekvencia-elhajlás
ω_a = (2/Tₛ) · tan(ϑ/2)
A frekvenciatengely nemlineárisan torzul → előtorzítás (prewarp) szükséges!
Előtorzítás: ω_a* = (2/Tₛ) · tan( ω_d · Tₛ / 2 ) a kritikus frekvenciákat az analóg tervezés előtt át kell skálázni.
Digitális szűrők • Államvizsga-tétel
17

## Slide 18
6. IIR SZŰRŐK
Realizációs struktúrák
Direkt forma I
Számláló és nevező külön blokkokban, m+n késleltető. Túlcsordulásra nagyon érzékeny.
Egyszerű, de kvant. érzékeny
Direkt forma II (kanonikus)
A két blokk összevonva, max(m,n) késleltető. Köztes csomópont nagy dinamikájú.
Memóriahatékony
Kaszkád (biquad)
W(z) másodfokú szekciók szorzata. Numerikusan a legrobosztusabb, ezért a leggyakoribb.
Iparban a default
Párhuzamos
W(z) parciális tört felbontása párhuzamos szekciókká.
Kis fokszámú IIR-re
Lattice / Lattice-Ladder
Tükröző szakaszok hálózata. Adaptív szűrés, beszédkódolás (LPC).
Speciális (DSP, adaptív)
Digitális szűrők • Államvizsga-tétel
18

## Slide 19
7. ÖSSZEHASONLÍTÁS
FIR vs IIR - szempontok és kompromisszumok
Szempont | FIR | IIR
Stabilitás | Mindig stabilis | ¦pᵢ¦ < 1 ellenőrzendő
Lineáris fázis | Egyszerűen elérhető (szimm. h[k]) | Csak közelítőleg (allpass)
Fokszám adott spec. | Nagyobb | Lényegesen kisebb
Tervezés | Ablakozás, Parks-McClellan | Analóg prototípus + bilineáris
Kvantálási érzékenység | Kicsi, nincs limit cycle | Nagy, lehet limit cycle
Visszacsatolás | Nincs (transzverzális) | Van (rekurzív)
Tipikus alkalmazás | Audio, kép, kommunikáció | Vezérlés, biomedikai, kis erőforrás
Választás: ha lineáris fázis kritikus → FIR; ha kis fokszám / korlátos erőforrás → IIR.
Digitális szűrők • Államvizsga-tétel
19

## Slide 20
8. MEGVALÓSÍTÁS
Véges szóhossz, kvantálás, hardver
Négy kvantálási hatás
1
ADC kvantálási zaj
σₑ² = q²/12, q a kvantum
2
Koefficiens-kvantálás
pólusok/zérusok elmozdulása
3
Aritmetikai kerekítés
MAC-műveletek után
4
Túlcsordulás
skálázás, telítés
Hardver platformok
Lebegőpontos DSP / CPU
Cortex-M F, x86 SIMD, TMS320 C6x — könnyű prototipizálás
Fixpontos MCU / DSP
Cortex-M0/M3/M4: Q_{m.n}, skálázás, telítés gondosan
FPGA / ASIC
transzverzális MAC, nagy mintavételi frekvencia (radar, SDR)
NPU / TinyML
klasszikus szűrő + DL pipeline, edge inferencia
Limit cycle - IIR specifikus jelenség
Véges szóhossz mellett nulla bemenetnél is megjelenhet kis amplitúdójú periodikus oszcilláció (granular limit cycle), ill. túlcsorduláskor nagy amplitúdójú overflow limit cycle. Megelőzés: telítéses aritmetika, biquad-kaszkád struktúra.
Digitális szűrők • Államvizsga-tétel
20

## Slide 21
9. SZÁMPÉLDA
Másodrendű Butterworth IIR aluláteresztő
Specifikáció: N = 2, f_c = 100 Hz, f_s = 1 kHz ⇒ ϑ_c = 2π · f_c / f_s = 0.2π
1
Előtorzítás
ω_a* = 2 f_s · tan(ϑ_c / 2) ≈ 649.84 rad/s
2
Analóg prototípus
H_a(s) = ω_a*² / ( s² + 1.414·ω_a*·s + ω_a*² )
3
Bilineáris transzformáció
W(z) = 0.0675 (1 + z⁻¹)² / ( 1 − 1.143 z⁻¹ + 0.413 z⁻² )
4
Stabilitás-ellenőrzés
p₁,₂ = 0.572 ± j 0.298 |p₁,₂| = 0.643 < 1 ✓
Python ellenőrzés: from scipy import signal; b, a = signal.butter(2, 100/500, 'low')
Digitális szűrők • Államvizsga-tétel
21

## Slide 22
10. ALKALMAZÁSOK
Hol találkozunk digitális szűrőkkel?
♪
Audiotechnika
ekvalizáció, dinamikatömörítés, zengetők, zajkapuk
📡
Telekommunikáció
pulzusalakítás (RRC), csatornakiegyenlítés, MFCC
❤
Biomedikai
EKG bázisvonal, 50/60 Hz notch, izomzaj-szűrés
⚙
Mérés és vezérlés
anti-aliasing, mintavételezett PID, Kalman-szűrő
🐬
Bioakusztika
delfin/bálna detektálás, bioacoustic ML pipeline
📶
Radar / SDR
Doppler-szűrés, polifázis dekimáló FIR-bankok
🖼
Képfeldolgozás
2D-FIR konvolúciós magok (Sobel, Gauss, Laplace)
↻
Szabályozástechnika
z-tartománybeli PID, állapotmegfigyelők
Digitális szűrők • Államvizsga-tétel
22

## Slide 23
ÖSSZEFOGLALÁS
Digitális szűrők
01
Három ekvivalens leírás
rendszeregyenlet, impulzusválasz / W(eʲᶿ) frekvencia­karakterisztika, W(z) átviteli függvény
02
FIR vs IIR alapdichotómia
FIR: stabilis, lineáris fázis, magas fokszám | IIR: kis fokszám, rekurzív, stabilitás ellenőrzendő
03
Tervezés és realizáció
FIR: ablakozás, Parks-McClellan | IIR: analóg prototípus + bilineáris transzformáció + biquad-kaszkád
Köszönöm a figyelmet.